手气动切换插板阀

使用说明书

插 板 阀 使 用 须 知

- 插板阀的结构特点

- 可提升的闸板密封面，可刮除密封面的的粘着物，自动清除杂物。

- 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

- 短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。

- 科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

- 三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

- 阀体上的导向块使闸板正确运动；挤压块保证闸板有效密封。

- 阀体加强筋设计提高阀体强度。

- 不锈钢阀杆经久耐用，双头螺使用启闭更为迅速。

- 可任意选用驱动机构。

- 插板阀采用标准

- 设计制造标准：JB/T8691;         MSS SP-81

- 结构长度标准：GB/T12221;       MSS SP-81

- 法兰连接标准：JB/T79;           ANSI B16.5

- 检验试验标准：JB/T8691         MSS SP-81

  - 阀门选购须知

- 用户选购时，必须注明阀门公称通径，压力及阀门连接所需标准，未注明时，以说明书尺寸给予制造。

- 所需阀门如有特殊要求，必须注明特殊尺寸、特殊材质等各项参数，未注明时，以本公司规定材质给予制造。

- 阀门驱动装置无特别说明，以本公司规定给予配置。

- 用户提供阀使用介质、温度、压力要求的，本公司给予选型。

- 使用说明

- 用户在安装阀门前必须校对阀门型号、连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性。

- 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间。

- 驱动装置的接线须按线路进行。

- 阀门必须定期保养，不得随意碰撞挤压，以免影响密封。

气动装置使用说明

1.  气缸是以压缩空气为介质，将将其能量转换成机械能，实现直线运动的装置，是广泛应用于各种气动系统的执行元件，是实现工业自自动化的基础元件。

2.技术参数：

| 气缸内径（mm） | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | φ160 | φ200 | φ250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论活塞作用力（N）（以工作压力为0.4Mpa时为准） | 推力 | 490 | 750 | 1215 | 1960 | 3077 | 4800 | 7869 | 12308 | 19227 |
|  | 拉力 | 410 | 680 | 1030 | 1770 | 2675 | 4400 | 7379 | 10035 | 18463 |
| 工作介质 | 经净化含油雾压缩空气 |
| 工作压力（MPa） | 0.4-0.8 |
| 环境温度（℃） | -10— +80 |
| 相对湿度（％） | ≤95 |
| 活塞运动速度（mm/s） | 100-400 |
| 耐久性（KM） | 600 |

3.气缸行程选用范围

| 气缸内径 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | φ160 | φ200 | φ250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行程选用范围 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |

3.气缸正确使用注意事项：

    - 负载运动方向需与活塞杆的运动方向一致，以免活塞杆产生扭曲现象。

    - 使用过滤器、调压器、润滑器组合（F-R-L组合）以调整空气品质，增长使用寿命。

    - 选用出力比实际负载较大的气缸，以免空所压力不足时造成危险。

    - 注意使用环境温度，气缸内的活塞环及止封部分材料使用温度一般限制在5-60℃以内。

    - 有腐蚀性气体的环境，气缸内活塞及密封部分材料一般采用PTFE。

每1mm行程所需空气消耗量：

| 缸径 | 空气压力Kg(cm×cm) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 0.445 | 0.665 | 0.885 | 1.104 | 1.324 | 1.543 | 1.763 |  |  |
| 16 | 0.792 | 1.182 | 1.573 | 1.963 | 2.352 | 2.746 | 3.133 |  |  |
| 20 | 1.24 | 1.86 | 2.45 | 3.07 | 3.68 | 4.29 | 4.90 | 5.51 | 6.13 |
| 25 | 1.94 | 2.89 | 3.83 | 4.79 | 5.75 | 6.71 | 7.67 | 8.61 | 9.57 |
| 30 | 2.78 | 4.15 | 5.53 | 6.90 | 8.27 | 9.64 | 11.02 | 12.39 | 13.76 |
| 32 | 3.18 | 4.73. | 6.28 | 7.85 | 9.41 | 10.98 | 12.55 | 14.10 | 15.66 |
| 40 | 4.95 | 7.40 | 9.83 | 12.26 | 14.69 | 17.16 | 19.60 | 22.04 | 24.47 |
| 50 | 7.73 | 11.55 | 15.35 | 19.15 | 22.95 | 26.80 | 30.63 | 34.42 | 38.24 |
| 63 | 12.27 | 18.34 | 24.37 | 30.41 | 36.44 | 42.55 | 48.62 | 54.55 | 60.71 |
| 80 | 19.78 | 29.57 | 29.30 | 49.03 | 58.76 | 68.61 | 78.40 | 88.13 | 97.85 |
| 100 | 30.9 | 46.2 | 61.4 | 76.6 | 91.8 | 107.2 | 122.5 | 137.7 | 152.9 |
| 125 | 48.3 | 72.2 | 96.0 | 119.7 | 143.5 | 167.5 | 191.4 | 215.2 | 238.9 |
| 150 | 69.5 | 108.9 | 138.2 | 172.5 | 206.9 | 241.2 | 275.5 | 309.8 | 344.1 |
| 160 | 79.1 | 118.3 | 157.2 | 196.1 | 235.0 | 274.4 | 313.6 | 352.6 | 391.5 |
| 180 | 100.1 | 149.7 | 199.0 | 248.2 | 297.5 | 374.4 | 369.9 | 446.2 | 495.4 |
| 200 | 123.6 | 184.8 | 245.6 | 306.4 | 367.2 | 428.8 | 490.0 | 550.8 | 611.6 |
| 250 | 148.26 | 223.7 | 289.1 | 363.02 | 405.24 | 464.0 | 532.4 | 686.26 | 768.72 |