1、物资明细表如下：

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 型号规格 | 材质及说明 | 注释 | 到货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600014381000 | 截止阀 | J41H-25\DN50 | 介质为高温蒸汽及水，温度≤425℃ | 提供反法兰、螺栓及金属缠绕垫，门轮为红色 | 合同签订后15天内到货 |
| 2 | 600013572000 | 截止阀 | J41H-16P\DN80 | 阀体材质为不锈钢 | 提供反法兰、螺栓及金属缠绕垫，门轮为红色 | 合同签订后15天内到货 |
| 3 | 600085119000 | 疏水气动球阀 | 进口球阀DN50 | 高压疏水球阀，12Cr1MoV 接管进口Φ76x11出口Φ76x11,满足管道接口尺寸，提供接管大小头 | 进口 | 合同签订后15天内到货 |
| 4 | 600168080000 | 截止阀 | J41H-40\DN25 | 介质为高温蒸汽及水，温度≤425℃ | 提供反法兰、螺栓及金属缠绕垫，门轮为红色 | 合同签订后15天内到货 |
| 5 | 600178698000 | 疏水气动球阀 | 进口球阀 | 高压疏水球阀，12Cr1MoV进口φ48X3.5/出口φ48X3.5,满足管道接口尺寸，提供接管大小头 | 进口 | 合同签订后15天内到货 |
| 6 | 600254346000 | 截止阀 | J41H-64\DN50 | 介质为高温蒸汽及水，温度≤425℃ | 提供反法兰、螺栓及金属缠绕垫，门轮为红色 | 合同签订后15天内到货 |

- 技术要求

物资3技术要求：物资名称：高压疏水气动球阀，型号：DN50，压力:≧17.6MPa 温度T≤550℃阀门：阀门：12Cr1MoVG介质：蒸汽、水，接管管道材质为12Cr1MoVG，管道进口Φ76x11出口Φ76x11,满足管道接口尺寸，提供接管大小头。气动球阀为进口球阀，提供阀门产品质量合格证，备件产品报关单、原产地证明，质保期2年，质保期内球阀发生内漏等缺陷，乙方负责无条件维修及更换。

物资5技术要求：物资名称：高压疏水气动球阀，压力:≧10MPa 温度T≤550℃阀门：阀门：12Cr1MoVG介质：蒸汽、水，接管管道材质为12Cr1MoVG，管道进口Φ48x3.5出口Φ48x3.5,满足管道接口尺寸，提供接管大小头。气动球阀为进口球阀，提供阀门产品质量合格证，备件产品报关单、原产地证明，质保期2年，质保期内球阀发生内漏等缺陷，乙方负责无条件维修及更换。

物资3、5进口球阀详细技术要求：

1.所供货物需为原装进口产品，阀门品牌为Remington、Maverick、SEVAL、CV及与以上品牌同等质量的阀门品牌，投标时需上传厂家授权证明文件；

2.为便于现场气动头互换互备，气动头选型为S020321-12W0/FR190；3.气动疏水阀必须按ASME/ANSI B16.34等级标准设计、选材、制造及试验；

4.隔离阀采用进口金属硬密封球阀，所有阀门阀体型式为一片式锻造结构，2寸球阀球孔不得小于1.1”；1.5寸球阀球孔不得小于0.75”，球孔必须为圆形。要求关闭时间短，能快速截断介质。

5.压力损失小：全开时水损小，流道完全通畅；内腔自动清洗，阀芯90度旋转，自动冲洗阀体内腔，将介质中的杂物清洗干净并且介质不会沉积在阀腔内。耐磨损，阀座设计耐磨损材质，不易磨损，不易被冲刷，不易结垢。

6.投标方应提供微小杂质不损伤阀内组件的措施。

7.阀门必须有独立密封阀座，阀座与球体基材为Inconel718进行碳化铬喷涂硬化处理，以避免因热膨胀偏差对阀门密封性能造成影响。

8.球阀全开时应保证阀体通道在同一轴线上。

9.阀杆应用有抗腐蚀性能的不锈钢材料Inconel718，并按要求进行热处理。填料承压套应采用Inconel718材质，填料压板Inconel718材质，根据具体使用位置不同。

10.阀体连接处和阀盖垫片等的密封材料， 由制造厂按照球阀最大允许使用温度及相应的压力等级选取材料 。

11.阀设计制造为单向流时，应在阀体上注有允许向“箭头”的永久标记。 阀门手轮要求全部为红色，且有白色箭头标明手轮开关方向开关方向。

12.阀门的设计应满足介质温度、压力、流向及严密性的要求，并满足系统开/关时间的要求，泄漏等级按MSS-SP-61标准中VI级要求执行。

13.阀门本体与变径管及管道必须全部采用对口焊接，不接受承插焊。

14.所有阀门应配套可调行程挡块，以防止阀门在开/关位置时超行程。15.所有阀门须作水压试验，试验压力应为系统最大压力的1.5倍，持续时间为不少于20分钟，出具试验报告。14.能够实现手动切换。16.阀门内漏的标准约定为阀门在关闭状态下，阀后一米处温度小于50℃。17.球阀从现场安装之日起开始计入质保日期，保质期24个月，质保期间由于阀门质量引起的内漏，乙方进行无偿更换。或由于运输造成的零部件缺陷及由此引起的质量、安全问题，乙方负责无偿维修及更换。18.未按技术要求进行供货的一律视为不合格产品退货处理。