检  验  报  告

2010检QG字第129号

产品名称:启闭机闸门

受检单位：冀州市众利水利机械厂

冀州市众利水利机械厂

检验报告

2010检QG字第129号                                           第1页（共4页）

| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 商标 |  |
| 受检单位 |  | 检验类别 | 考核发证检验 |
| 生产单位 |  | 样品等级 | 合格品 |
| 抽样地点 | 厂内 | 抽样日期 |  |
| 数量 | 1扇 | 抽样人 |  |
| 抽样 | 1扇 | 批号或生产日期 |  |
| 样品状态 | 未见异常 | 抽样单号 |  |
| 检验依据 | DL/T5019-91《中华人民共和国水电行业标准》 |
| 检验项目 | 全项,下结论 |
| 检验结论： 该批产品按DL/T5019-91标准检验，判本次检验通过。 签发日期：2010年 月 日 |
| 备注：现场检验 |

批准：贾海立                  审核：周凤彩                  主检：

闸门检验记录

2010检QG字第129号                                           第2页（共4页）

| 规格型号 | 订货单位 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测手段 | 检测记录 | 检测结果 |
| 1 | 涂漆 | 闸门非工作面的油漆应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、流挂等缺陷 | 目测 | 无 | 合格 |
| 2 | 联结 | 联结各部位牢固可靠 | 目测 | 牢固可靠 | 合格 |
| 3 | 铸件 | 不得有降低强度和有损外观的铸造缺陷 | 目测 | 无 | 合格 |
|  |  | 闸板表面凹凸形状应≤闸板厚度的1/20，其面积≤40cm2,每m2不超过2处 | 钢丝、塞尺、钢尺 | 无 | 合格 |
|  |  | 闸框表面凹凸形状应≤闸框厚度的1/15，其面积≤60cm2,每m2不超过2处 | 钢丝、塞尺、钢尺 | 无 | 合格 |
| 4 | 密封面 | 间隙≤0.1mm | 塞尺 | 小于0.09mm | 合格 |
|  |  | 表面粗糙度: ≤3.2mm | 样板 | 小于3.2nn | 合格 |
| 5 | 装配 | 门板与门框导向槽间的间隙≤1.6mm | 塞尺、钢尺 | 小于16mm | 合格 |
|  |  | 总装后全启全闭2-3次,保证移动灵活 |  | 移动灵活 | 合格 |
|  |  | 门板在全闭位置时,门板与门框的各楔紧面应同时相互楔紧 |  | 相互楔紧 | 合格 |

闸门检验记录

2010检QG字第129号                                             第3页(共4页)

| 6 | 渗漏试验 | 渗水量≤1.25Lmim.m(密封长度) | 量桶/磅 | 小于1.25min.m | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 出厂检验 | 出厂产品应按验收规范包装 |  | 按要求包装 | 合格 |
|  |  | 出厂产品要有铭牌或厂标、合格证、装箱单、使用说明书。 |  | 有 | 合格 |
| 8 | 外型尺寸公差 | 长 |  |  | 钢尺 | 合格 |
|  |  | 宽 |  |  | 钢尺 | 合格 |

启 闭 机 检 验 记 录

| 序号 | 检验项目 | 检验依据要求 | 检验结果 | 单项评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆直线误差mm | 全长≤1.5 | 0.5mm | 合格 |  |
| 2 | 螺杆螺纹工作面ｕｍ | 表面光洁无毛刺 | 光洁无毛刺 | 合格 |  |
|  |  | 粗糙度Ｒａ≤６．３ | <6.3 |  |  |
| 3 | 螺母螺纹工作面ｕｍ | 表面光洁无毛刺 | 光洁无毛刺 | 合格 |  |
|  |  | 粗糙度Ｒａ≤６．３ | <6.3 |  |  |
|  |  | 无气孔砂眼及裂纹等 | 符合 |  |  |
| 4 | 螺杆齿面 | 不准有任何缺陷也不允许有焊补 | 符合 | 合格 |  |
| 5 | 机箱和机身 | 不允许有裂纹焊补 | 无裂纹 | 合格 |  |
| 6 | 空载试运转 | 手摇部分应转动灵活平稳，无卡阻现象 | 灵活、无卡阻 | 合格 |  |
|  |  | 行程开关动作灵活准确 |  |  |  |
|  |  | 机箱接触面无漏油现象 | 无漏油 | 合格 |  |
|  |  | 电动机正反转时无振动现象 |  |  |  |

2010检QG字第129号                                             第4页(共4页)